## Slide 1
MODELO
DE
REFERÊNCIA
OSI

## Slide 2
Modelo para criação de protocolos de comunicação, com o intuito de para facilitar a interconexão de sistemas de computadores.
Modelo ISO/OSI
Motivo: Incompatibilidade entre os primeiros sistemas de rede.

## Slide 3: Os conceitos fundamentais do modelo OSI são:
Serviços
Interfaces
Protocolos

## Slide 4
Modelo ISO/OSI
Rodar programas
Conversão de formatos
Início, Controle, Fechamento de Sessões
Fim a Fim (Sair Chegar)
Comunicação e Comutação
LLC – Enlace Físico sem erro
Fluxo de bits
MAC – Acesso aos Meios

## Slide 5
Modelo ISO/OSI

## Slide 6
Modelo ISO/OSI

## Slide 7
Modelo ISO/OSI
Pacote
Dados
Dados
Dados
Segmento
Quadro ou Frame
Fluxo de Bits
Notes: PDU –Protocol Data Unit
MTU -

## Slide 8
Modelo ISO/OSI
SNMP, DNS, FTP, SSH, IRC, NNTP, POP3, SMTP, HTTP, HTTPS, IMAP, TELNET, Gateway
TLS, SSL, ASCII, EBCDIC, Criptografia
NetBios, PPTP, SOCKS, SIP
TCP, UDP, SCTP, RTP, DCCP, Gateway de Transporte
ARP, RARP, IPsec, IGMP, ICMP, IPv6, IP, Roteador, Switch L3
LLC, MAC, X-25, PPP, Frame Relay, HDLC, SDLC,ATM,Ethernet, Switch, Ponte
Cabos, conectores, HUB, Repetidor, RS-232, RJ45
Notes: SNMP (Simple Network Management) TLS (Transporte Layer Security)
DNS (Domain Name System) ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
FTP (File Transfer Protocol) EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
SSH (Secure Shell) NetBIOS (Network Basic Input/Output System)
IRC (Internet Chat Relay) PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
NNTP (Network News Transfer Protocol) TCP (transmission Control Protocol)
POP3 (Post Office Protocol) UDP (User Datagram Protocol)
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) SCTP (Stream Control Transmission Protocol)
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) RTP (Real-Time Protocol)
DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) ARP (Address Resolution Protocol)
RARP (Reverse Address Resolution Protocol) IPsec (IP Security Protocol)
IGMP (Internet Group Management Protocol) ICMP (Internet Control Message Protocol)
IP (Internet Protocol) LLC (Logical Link Control)
PPP (Point-to-Point Protocol) HDLC (High-Level Data Link Control)
SDLC (Synchronous Data Link Control) ATM (Asynchronous Transfer Protocol)
MAC (Media Access Control)

## Slide 9
LLC (Logical Link Control) 802.2
Faz a interface da camada de enlace com a camada de rede, definindo pontos de comunicação entre transmissor e receptor, chamados SAP (Service Access Point)
Enlace
  Fornece também serviços de:
  - multiplexação na comunicação
  - controle de fluxo
  - controle de erros
  - definição de classes de serviços.

## Slide 10
MAC (Media Access Control)
É responsável por manipular as características específicas da tecnologias de redes locais.
Enlace
  Essa camada faz:
  - acesso ao meio
  - formata as informações em quadros
  - define um endereço MAC

## Slide 11
OSI-TCP/IP
Rede
Inter-rede
Transporte
Aplicação
Notes: APLICAÇÃO
TRANSPORTE
INTER-REDE
REDE

## Slide 12
ARQUITETURA
ETHERNET

## Slide 13
É uma combinação de software e hardware utilizados para conectar computadores em redes
Ethernet (IEEE 802.3)
OBS.: - As primeiras redes Ethernet utilizavam backbone com cabo coaxial e chegava até 3 Mbps.
- O Ethernet é representado nas redes locais pela placa de rede (NIC – Network Interface Card).

## Slide 14
Ethernet (IEEE)
Padrão | Descrição
802.1 | Meios Físicos
802.2 | Enlace (LLC e MAC)
802.3 | Ethernet
802.4 | Token Bus
802.5 | Token Ring
802.6 | Primeira rede metropolitana ( fibra dual barramento )
802.7 | Grupo Técnico consultivo de Banda Larga
802.8 | Grupo Técnico consultivo de fibra óptica
Padrão | Descrição
802.9 | LANs isócronas (para aplicações em tempo real)
802.10 | LANs virtuais e segurança
802.11 | WLAN
802.12 | Anylan da HP
802.13 | Número de má sorte – ninguém quis
802.14 | Modems a cabo
802.15 | Bluetooth
802.16 | Rádio de banda larga (3g, 4g)

## Slide 15
Ethernet (IEEE 802.3)
Padrão | Descrição
802.3x e 802.3z | Gigabit Ethernet half-duplex e full-duplex com fibra.
802.3ab | Gigabit Ethernet half-duplex e full-duplex com cabo metálico.
802.3ae | 10 Gigabit Ethernet

## Slide 16
QUADRO
ETHERNET

## Slide 17
Estrutura do Quadro Ethernet
FSD
FCS
Quadro Ethernet
Notes: Preâmbulo – Delimitador de início
FCS – Frame Check Sequence
FSD – Frame Start Delimiter

## Slide 18
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE

## Slide 19
TCP

## Slide 20
TCP

## Slide 21
TCP

## Slide 22
UDP

## Slide 23
UDP

## Slide 24
TCP x UDP
TCP | UDP
Entrega o segmento no destino sem dano ou perda. | Não assegura a entrega dos dados ao destino.
Há um sequenciamento de pacotes. | Os pacotes não são numerados.
O receptor envia um reconhecimento depois de receber um pacote do emissor. | Não há reconhecimento no emissor.
Se o pacote não chegar ou chegar danificado, acontece a retransmissão. | Não usa confirmação.
Detecção de duplicidade de pacotes que possa vir a acontecer devido a retransmissão. | Não faz controle de pacotes.
Controle de fluxo e congestionamento. | Não faz controle de congestionamento.

## Slide 25
TRASMISSÃO
DE
SINAL

## Slide 26
+A
-A
---Frequência---
/2
3  /2
2 

Sinais analógicos recebem a influência de ruídos externos, ou seja, novos sinais que são somados aos sinais originais e que eventualmente podem ser filtrados.
Sinais Analógicos

## Slide 27: Sinais Digitais
Produzidos a partir de fenômenos que apresentam apenas alguns valores discretos aos quais podemos associar valores.
Têm uma temporização e repetição previsíveis, podendo ser codificados
Aplicação em transmissão de dados
Parâmetros
  Amplitude constante
  Frequência constante em Hz normalmente
+A
-A
--Frequência--

## Slide 28: Codificação
Codificação dos dados (bits) em sinais digitais
Necessidade de manter a integridade
Métodos
  NRZ (Non-Return to Zero)
  NRZI (NRZ Invert)
  Manchester
  Manchester diferencial

## Slide 29: Codificação
NRZ (Non-Return to Zero)
  Mais simples
    2 níveis de tensão para representar “1” e “0”
    Um positivo e um negativo

## Slide 30: Codificação
NRZI (Non-Return to Zero Invert)
  Mais robusta - diferencial

## Slide 31: Codificação
Manchester
  Dados sinalizados por uma rampa
    Subida indica um nível alto
    Descida indica um nível baixo

## Slide 32: Codificação
Manchester diferencial
  Codificação no instante em que ocorre a troca de dados
    Se novo dado é nível “0”, ocorre uma rampa
    Se novo dado é nível “1”, permanece imutável

## Slide 33
Sinais Digitais:
  Perda na Transmissão:
    Os meios de transmissão não são perfeitos;
    A imperfeição provoca a perda de sinais;
    Três causas para essas perdas:
      Atenuação
      Distorção
      Ruído
Transmissão de Sinal
Notes: 33

## Slide 34
Sinais Digitais:
  Perda na Transmissão:
    Atenuação (perda de energia): quando um sinal trafega por um meio de transmissão, ele perde parte de sua energia para superar a resistência do meio;
    Para compensar essas perdas são utilizados amplificadores para o sinal.
Transmissão de Sinal
Notes: 34

## Slide 35
Sinais Digitais:
  Perda na Transmissão:
    Distorção (mudança na forma): pode ocorrer em um sinal composto, quando os componentes do sinal no receptor possuem fases;
Transmissão de Sinal
Notes: 35

## Slide 36
Sinais Digitais:
  Perda na Transmissão:
    Distorção (mudança na forma):
Transmissão de Sinal
Notes: 36

## Slide 37
Sinais Digitais:
  Perda na Transmissão:
    Ruído (alteração do sinal): vários tipos de ruídos podem causar danos ao sinal original:
    Ruído térmico ou Ruído Branco): é a movimentação aleatório de elétrons em um fio criando um sinal extra;
    Ruído induzido: provém de motores e aparelhos elétricos(transmissor) para o meio físico(receptor);
    Linha Cruzada: um meio físico (transmissor) interfere no sinal de outro meio físico (receptor);
        Impulso: é um sinal com grande energia em um curto espaço de tempo provenientes de cabos de força, relâmpagos, etc.
Transmissão de Sinal
Notes: 37

## Slide 38
Sinais Digitais:
  Perda na Transmissão:
    Ruído (alteração do sinal):
Transmissão de Sinal
Notes: 38

## Slide 39
Multiplexação
A multiplexação permite que múltiplos pares de remetentes e receptores, utilizando frequências diferentes, comuniquem-se simultaneamente através de um meio compartilhado.
1
2
3
1
2
3
MULTIPLEXADOR
MULTIPLEXADOR
CANAL COMPARTILHADO
MULTIPLEXADOR
MULTIPLEXADOR
CANAL COMPARTILHADO
Transmissão de Sinal
Notes: 39

## Slide 40
MODEMS

## Slide 41
Modems
Modem Interno
Modem Externo
Modem on-board
OBS.:
Existem ainda dois tipos de modems: modem voice ou não voice. Modem não voice é um modem com secretária eletrônica, ou seja, não permite a interação de voz humana na ligação entre origem e destino.

## Slide 42: Modems
- Hand Shaking
É o recurso para testar e armazenar as condições da linha. Esse teste é o barulho ouvido ao iniciar uma conexão discada.
- WinModem
Permite a conexão com a internet através da linha telefônica, porém quem modula e demodula o sinal é CPU do computador.

## Slide 43: Modems
MOH (Modem On Hold)
Recurso que identifica ligação enquanto conectado a internet com a opção de atender. Ao atender, o modem continua conectado, porém sem tráfego com o provedor. Ao término, a Internet volta.

## Slide 44: Modem xDSL
Formas de transmissão | Descrição
HDSL (High bit-rate DSL) | Simétrico com taxa de até 2 Mbps.
HDLS2 ou SHDSL | Melhoria do HDSL utilizando uma única linha, ou seja, um único par trançado.
SDSL (Symetrical DSL) | Simétrico, full-duplex utilizando dois fios.
ADSL (Asymmetric DSL) | Assimétrico, DOWN até 8 Mbps e UP até 1 Mbps, voz e dados, com dois fios.
RADSL (Rate Adaptative ADSL) | Semelhante ao ADSL, porém ajusta automaticamente a velocidade de conexão de acordo com a qualidade da linha e a distância da central.
VDSL (Very High DSL) | ADSL com até 50 Mbps de DOWN. Residencial com 1 par de fios.
IDSL (ISDN DSL) | Suporte a serviços de redes digitais.

## Slide 45: Tipos de Modulação de Sinal
    Modulação por amplitude (AM)
    Modulação por freqüência (FM)
    Modulação por fase (PM)

## Slide 46
COMUTAÇÃO
DE
DADOS

## Slide 47
Recursos da rede (banda) são divididos em “pedaços” - Pedaços alocados às chamadas;
O pedaço do recurso fica ocioso se não for usado pelo seu dono - (não compartilha);
A divisão da banda de um canal é feita em “pedaços” (multiplexação):
FDM – Frequency Division Multiplexing -divisão de freqüência
TDM – Time Division Multiplexing - divisão de tempo
Comutação de Circuitos

## Slide 48: Comutação de Circuitos – FDM e TDM
FDM
freqüência
tempo
TDM
freqüência
tempo
Exemplo: 4 usuários
quadro
compartimento
Para TDM, para cada circuito é designado o mesmo compartimento

## Slide 49
Comutação de Circuitos
Recursos fim a fim reservados para “chamada”
largura de banda do enlace, capacidade de comutação
recursos dedicados: sem compartilhamento
desempenho tipo circuito (garantido)
exige preparação de chamada

## Slide 50
Vantagens dos circuitos virtuais
Economiza cálculos de rotas (Precisa ser feito somente uma vez no início da sessão).
Economiza o tamanho do cabeçalho.
Facilita o fornecimento de QoS.
Mais complexo.– Menos flexível
Comutação de Circuitos

## Slide 51
Cada fluxo de dados fim a fim é dividido em pacotes;
Pacotes dos usuários A, B, C, compartilham os recursos da rede;
Cada pacote usa toda a banda do canal (taxa de transmissão total do link);
Recursos são usados quando necessário,
Comutação de Pacotes

## Slide 52
Disputa por recursos:
A demanda total pelos recursos pode superar a quantidade disponível;
Congestionamento: pacotes são enfileirados, esperam para usar o enlace;
Armazena e retransmite: pacotes se deslocam uma etapa por vez;
Transmite num enlace;
Espera a vez no próximo;
Comutação de Pacotes

## Slide 53
A
B
C
Ethernet
100 Mbps
1,5 Mbps
34 Mbps
D
E
multiplexação estatística
fila de pacotes
esperando pelo
enlace de saída
Comutação de Pacotes

## Slide 54: Perda de pacote
fila (ou buffer) antes do enlace no buffer tem capacidade finita
pacote chegando à fila cheia descartado (ou perdido)
último pacote pode ser retransmitido pelo nó anterior, pela origem ou de forma nenhuma
A
B
pacote sendo transmitido
pacote chegando ao
buffer cheio é perdido
buffer
(área de espera)

## Slide 55
Virtual LAN

## Slide 56: VLAN
As VLANs dividem uma rede LAN em grupos lógicos permitindo que mesmo computadores ligados fisicamente a gridges separadas possam forma uma rede virtual.
Para diferenciar uma VLAN da outra, é atribuído um ID diferente a cada uma delas.
OBS.:
“Qualquer computador dentro de uma VLAN pode se comunicar com qualquer outro computador em uma mesmaVLAN, porém não fora da sua.”

## Slide 57
Wireless

## Slide 58: Wireless
Sua classificação é baseada na área de abrangência:
  redes pessoais ou curta distância (WPAN),
  redes locais (WLAN)
  redes metropolitanas (WMAN)
  redes de longa distância (WWAN).

## Slide 59
  Nome da rede Wireless:
    Cada Access Point deve ser configurado com um identificador (case sensitive ID).
    Acesso seguro que só permite aos clientes com o ID correto acessar a rede.
  Nomes em uma Wireless Network ou SSID
Wireless

## Slide 60
Ad-Hoc
Identificador único para cada
Uma das comunicações simultâneas
Infra-estrutura
O Access Point cria as comunicações
para conectar outros Hosts wireless
dentro de sua área de cobertura.
Wireless
- Topologia das redes sem fio

## Slide 61
Access Point
Canal 1
50m
50m
Access Point
Canal 1
50m
50m
Access Point
Canal 1
50m
50m
Canal 6
Wireless

## Slide 62
Como os dados são transmitidos na rede Wireless ?
Uma máquina transmite de cada vez;
Regras do mecanismo de acesso ao Meio CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance)
Através dessas regras define-se quem irá acessar o meio Físico.
Wireless

## Slide 63: Wireless
Uma estação que necessita transmitir "escuta" o meio. Se o meio estiver ocupado ele adia a transmissão. Se o meio estiver ocioso por um determinado período a estação recebe permissão para transmitir;
A estação receptora verifica o pacote e envia um pacote ACK. Quando o transmissor recebe este pacote indica que não houve colisão. Se o remetente não recebe o ACK então fica detectado que houve colisão, e após um tempo randômico de espera, a estação transmite novamente. Se o ACK chegar corrompido, também é detectado colisão.
Depois da primeira transmissão , cada computador da rede recebe um tempo para transmitir. Assim, a partir desse momento não haverá mais colisões.
- Protocolo (CSMA/CA)

## Slide 64: Wireless
Padrão | Características
802.11b | Frequência de 2,4 Ghz, mais suscetível a interferência, alcance de 100 metros e 11 Mbps.
802.11a | Frequência de 5,8 Ghz, 54 Mbps, 8 canais por ponto de acesso que permite mais usuários conectados, menor chance de interferência e alcance reduzido.
802.11g | Frequência de 2,4 Ghz, combina características dos padrões 802.11a e 802.11b.
802.11e | Padrão similar aos outros mas com melhorias no serviço de QoS para ligações telefônicas, transmissão de vídeo em alta resolução e outras aplicações multimídia.
802.11i | Utiliza encriptação avançada (AES). Padrão que vem resolver as falhas da segurança WEP (Wired Equivalent Privacy)
802.15 | As versões antigas transferem até 1 Mbps, a atual é o 4.0. A 3.0 utiliza a mesma frequência do 802.11 chegando a 24 Mbps.

## Slide 65: Wireless
A antena não pode ser instalada na altura do computador.
Não instalar computadores com antena no nível do chão para evitar campos eletromagnéticos gerados pelos tapetes e carpetes.
Manter longe de equipamentos domésticos que operam nas mesmas frequências das redes sem fio como: microondas, telefones etc.
Evitar superfícies metálicas, paredes de concreto e grandes recipientes com água.
- Precauções em redes wifi

## Slide 66
RF Barreira | Criticidade | Exemplos
Ar | Minima | 
Madeira | Baixa | Divisorias
Gesso | Baixa | Paredes Internas
Material Sintetico | Baixa | Divisorias
Asbestos | Baixa | Tetos
Vidros | Baixa | Janelas
Agua | Media | Madeira Umidas, Aquarios
Tijolos | Media | Paredes Internas e Externas
Marmore | Media | Paredes Internas
Rolo de Papel | Alta | Rolos de Papel
Concreto | Alta | Pisos, Paredes Externas
Vidro a prova de balas | Alta | Salas de Segurança
Metal | Muito Alta | Mesas, Divisórias de Metal

## Slide 67
ROTEAMENTO

## Slide 68: Roteamento Estático e Dinâmico
Roteamento Estático
  Normalmente configurado manualmente
  A tabela de roteamento é estática
    As rotas não se alteram dinamicamente de acordo com as alterações da topologia da rede
  Custo manutenção cresce de acordo com a complexidade e tamanho da rede
  Sujeito a falhas de configuração

## Slide 69: Roteamento Estático e Dinâmico
Roteamento Dinâmico
  Divulgação e alteração das tabelas de roteamento de forma dinâmica
    Sem intervenção constante do administrador
  Alteração das tabelas dinamicamente de acordo com a alteração da topologia da rede
    Adaptativo
  Melhora o tempo de manutenção das tabelas em grandes redes
  Mas também está sujeito a falhas

## Slide 70
Função
  A função de um protocolo de roteamento é construir tabelas de roteamento completas nos diversos roteadores de uma rede.
Tipos
  igp (interior gateway protocol): protocolos para realizar o roteamento dentro de um sistema autônomo (AS).
  egp (exterior gateway protocol): protocolos para realizar o roteamento entre sistemas autônomos.
P. Interior
P. Interior
P. Interior
P. Interior
P. Interior
P. Exterior
SA #1
SA #2
Protocolos de Roteamento

## Slide 71: Protocolos de roteamento
Protocolos do tipo igp (interior gateway protocol)
  RIP (Routing Information Protocol)
  IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
  Enhanced IGRP
  OSPF (Open Shortest Path First)
  IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System)
Protocolos do tipo egp (exterior gateway protocol)
  EGP (Exterior Gateway Protocol)
  BGP (Border Gateway Protocol)

## Slide 72: Algoritmos de Roteamento
Os protocolos de roteamento implementam um ou mais algoritmos de roteamento
Exemplos de Algoritmos
  Vetor Distância
  Link State
  SPF (Shortest Path First).

## Slide 73: RIP (Routing Information Protocol)
Algoritmo do tipo “distance vector”
A métrica usada é baseada no número de máquinas intermediárias para a rede destino
Não permite o balanceamento do tráfego
Os gateways repassam periodicamente a sua tabela de rotas para os gateways vizinhos
Usado como igp (Interior Gateway Protocol)

## Slide 74: OSPF (Open Shortest Path First)
Caraterísticas
  igp (interior gateway protocol): usado dentro de um sistema autônomo (AS);
  especificação aberta;
  baseado no algoritmo shortest path first (caminho mais curto).
  Protocolo de roteamento de estado de enlace.
Notes: Arquivos que podem ser consultados: 55167.htm e 57513.htm

## Slide 75: BGP (Border Gateway Protocol)
Características
  É um protocolo entre ASs (Autonomous Systems) que tenta resolver alguns problemas do EGP (Exterior Gateway Protocol).
  A versão 4 suporta roteamento inter-domínio sem classes (classless interdomain routing - CIDR), que permite a redução do tamanho das tabelas de roteamento através de rotas agregadas, resultando em super-redes. CDIR elimina o conceito de classes de redes dentro do BGP e permite o anúncio de prefixos IP.
  Embora tenha sido projetado como um protocolo entre-ASs, pode ser utilizado dentro de um AS.
Notes: Arquivos que podem ser consultados: 55143.htm e ciproute.htm

## Slide 76
NETWORK
ADRESS
TRANSLATION

## Slide 77: Network Adress Translation (NAT)
NAT (Network Address Translation), ou tradução de endereço de rede, é uma técnica que altera os endereços de um pacote, e altera os pacotes de forma inversa.
O NAT tem três utilidades básicas: o SNAT, O DNAT e proxy transparente. O SNAT ou Source-NAT, consiste em alterar o endereço de origem dos pacotes. A principal utilização do SNAT é o Masquerading, ou mascaramento de IPs, permitindo o compartilhamento de um único endereço IP válido com acesso à internet com uma rede de IPs não-válidos.
Notes: SNAT – Origem
DNAT - Destino

## Slide 78: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
rede local
(e.x., rede caseira)
10.0.0/24
resto da
Internet
Datagramas com origem ou
destino nesta rede usam endereços 10.0.0/24 para origem e destino (como usual)
Todos os datagramas deixando a rede local têm o mesmo único endereço IP NAT origem: 138.76.29.7, e diferentes números de porta origem

## Slide 79: NAT: Network Address Translation
Motivação: a rede local usa apenas um endereço IP, no que concerne ao mundo exterior:
  não há necessidade de alocar faixas de endereços do ISP:
    apenas um endereço IP é usado para todos os dispositivos
  pode modificar endereços de dispositivos na rede local sem notificar o mundo exterior
  pode trocar de ISP sem mudar os endereços dos dispositivos na rede local
  dispositivos dentro da rede local não são explicitamente endereçáveis, i.e., visíveis do mundo exterior (um incremento de segurança)

## Slide 80
VIRTUAL
PRIVATE
NETWORK

## Slide 81
Confidencialidade – Tendo em vista que estarão sendo usados meios públicos de comunicação, é imprescindível que a privacidade da informação seja garantida, de forma que, mesmo que os dados sejam capturados, não possam ser entendidos.
Integridade – Na eventualidade da informação ser capturada, é necessário garantir que não seja alterada e reencaminhada, permitindo que somente informações válidas sejam recebidas.
Autenticidade – Somente os participantes devidamente autorizados podem trocar informações entre si, ou seja, um elemento da VPN somente reconhecerá informações originadas por um segundo elemento que tenha autorização para fazer parte dela.
Princípios básicos

## Slide 82
• Servidor VPN – responsável por aceitar as conexões dos clientes VPN. Esse servidor é o responsável por autenticar e prover as conexões da rede virtual aos clientes;
• Cliente VPN – é aquele que solicita ao servidor VPN uma conexão. Esse cliente pode ser um computador
ou mesmo um roteador;
Elementos da VPN

## Slide 83
• Túnel – é o caminho por onde os dados passam pela rede pública. Comparando com as tecnologias orientadas à camada 2 (Enlace) do modelo OSI, um túnel é similar a uma sessão, onde as duas extremidades negociam a configuração dos parâmetros para o estabelecimento do túnel, como endereçamento, criptografia e parâmetros de compressão. Na maioria das vezes, são utilizados protocolos que implementam o serviço de datagrama.
• Protocolos de tunelamento – São os responsáveis pelo gerenciamento e encapsulamento dos túneis criados na rede pública;
• Rede Pública – Efetua as conexões da VPN. Normalmente trata-se da rede de uma prestadora de serviços de telecomunicações.
Elementos da VPN

## Slide 85: Protocolos da VPN
A VPN possui seus próprios protocolos de comunicação, dentre eles PPTP, L2TP e o IPSec, que atuam em conjunto com o TCP/IP, criando um túnel virtual onde os dados trafegam criptografados, garantindo a ilegibilidades dos mesmos à pessoas não autorizadas. Os protocolos de autenticação são usados, para garantir que as mensagens tenham vindo de usuários válidos e que se parte da mensagem for alterada, o pacote será descartado.