## Slide 1: Modem xDSL
HDSL (High bit-rate DSL) | Simétrico com taxa de até 2 Mbps.
HDLS2 ou SHDSL | Melhoria do HDSL utilizando uma única linha, ou seja, um único par trançado.
HDSL (High bit-rate DSL) | Simétrico com taxa de até 2 Mbps.
SDSL (Symetrical DSL) | Simétrico, full-duplex utilizando dois fios.
ADSL (Asymmetric DSL) | Assimétrico, DOWN até 8 Mbps e UP até 1 Mbps, voz e dados, com dois fios.
ADSL2 | Assimétrico, DOWN até 12 Mbps e UP até 1 Mbps.
ADSL2+ | Assiméstrico, DOWN até 24 Mbps e UP até 1 Mbps.
RADSL (Rate Adaptative ADSL) | Semelhante ao ADSL, porém ajusta automaticamente a velocidade de conexão de acordo com a qualidade da linha e a distância da central.

## Slide 2: Modem xDSL
VDSL (Very High DSL) | ADSL com até 52 Mbps de DOWN e UP de até 3 Mbps.
VDSL2 | ADSL com até 200 Mbps de DOWN e UP de até 100 Mbps.
Vplus | Padrão para circuitos terminais menores de até 250 metros. Até 300 Mbps de DOWN e UP de até 100 Mbps.
IDSL (ISDN DSL) | Suporte a serviços de redes digitais.
Notes: VDSL - até 1 km

## Slide 3: FTTX
FTTdp (Fiber to the Distribution Point) | A fibra vai até um ponto de distribuição de várias centenas de assinantes e usa cobre para transmitir dados pelo restante do caminho até a casa do usuário.
FTTN (Fiber to the Node) | Sai da central e conexão liga-se à um armário de rua com a conexão final ao cliente sendo de cobre.
FTTC (Fiber to the Curb) | A fibra vai até um armário na rua e a distribuição para os assinantes naquela vizinhança e o meio pode ser cabo coaxial ou o par de cobre.
FTTH (Fiber to the Home) | A fibra vai até a residência do usuário final.
FTTB (Fiber to the Building) | A fibra vai até o prédio e a distribuição para os assinantes são feitas através de uma rede Ethernet tendo como meio o cabo coaxial ou o par de cobre.
FTTD (Fiber to the desktop) | A conexão de fibra é instalada a partir da principal sala de informática a um terminal ou fibra conversor de mídia perto da mesa do usuário.
Notes: As fibras vão até 20 km.
Ainda existem outras tecnologias de fibra como as PONs (Passive Optical Network), GPONs (Gigabit-capable PONs) que são do mundo de telecomunicações e as EPONs (Ethernet PONs) que estão ligadas ao mundo das redes de computadores e possuem padrão IEEE.
As GPONs oferecem 2,4 de DOWN e 1,2 ou 2,4 de UP.